## Slide 1: Технология разработки средств анализа кадров с помощью программно-конфигурируемых Wi-Fi сетей
Выполнил Чернов А.А.
Руководитель Гудов А.В.

## Slide 2: Актуальность работы (1/2)
Сложность анализа множества различных конфигураций сетей Wi-Fi (часто нет такого оборудования)
Сложность анализа различных уязвимостей сетей Wi-Fi (часто нет такого оборудования)
Сложность динамического анализа (в движении) кадров сетей Wi-Fi (негде проводить такие эксперименты)
2/12

## Slide 3: Актуальность работы (2/2)
Невозможность анализа кадров множества (десятков, сотен) сетей Wi-Fi (нет оборудования в нужном количестве)
Сложность анализа реакции на возможные потери кадров (слишком много разных ситуаций: расстояние, переотражение, помехи)

## Slide 4: Эмуляторы сетей Wi-Fi

## Slide 5: Исследование максимального количества сетей Wi-Fi
100 точек доступа
80 точек доступа, у каждой – по 2 клиента

## Slide 6: Присвоение ip адреса беспроводным сетям Wi-Fi
Явное присвоение ip адреса точке доступа
На точке доступа не задан ip адрес по-умолчанию
Команда ping со стороны станции № 1 по присвоенному адресу
1
2
3

## Slide 7
Использование wireshark
capture
icmp

## Slide 8: Использование airodump-ng
airmon-ng start sta2-wlan0
Перевод интерфейса в режим мониторинга
Свойства беспроводного интерфейса клиента №1
Подключение клиента №1 к точке доступа
Запуск airodump-ng на клиенте №2
airodump-ng sta2-wlan0mon
Сканирование сети
1
2
Интерфейс клиента №2 в режиме мониторинга

## Slide 9: Подключение к точке доступа
После подключения
Подключение клиента №1 к точке доступа
Команда для подключения клиента к точке доступа по WPA2
До подключения

## Slide 10: Дополнительные возможности Mininet-WiFi
Движение клиента от ТД №1 к ТД №2

## Slide 11: Имитация разрыва соединения
Кадры деаутентификации
Разрыв соединения со станции №2
Точка доступа
Клиент

## Slide 12: Заключение
Эмулятор Mininet-WiFi:
Позволяет прозрачно (для прикладных ПС) эмулировать работу беспроводных сетевых интерфейсов на канальном уровне
Подходит для эмуляции беспроводных устройств при проведении ряда экспериментов, трудно реализуемых без него (несмотря на то, что на текущий момент требует ряда доработок)

## Slide 14: Ограничения эмулятора Mininet-WiFi
Невозможность приема кадров с соседних каналов
Отсутствие поддержки механизма RTS_CTS+ACK в демоне wmediumd
Некорректная работа перехвата с интерфейса в режиме мониторинга (только широковещательный трафик)
Проблема присвоения ip адресов в коде скрипта

## Slide 15: Задачи
Изучение CVS Git
Изучение технологии разработки модульных тестов для проектов на Java/Kotlin
Изучение основ ЯП Python
Сбор файлов pcap-формата для беспроводных сетей различных конфигураций

## Slide 16: Работа Mininet-WiFi на канальном уровне